## Slide 1: Seguridad Física
Punto 1 y 2

## Slide 2: Importancia de la seguridad física
La seguridad física adquiere una importancia vital a la hora de preservar tanto los datos que poseen las empresas, como los equipos y dispositivos.
Definición: Conjunto de medidas de prevención y detención destinadas a evitar los daños físicos a los sistemas informáticos y proteger los datos almacenados en ellos.

## Slide 3: Los riesgos externos se pueden dividir en dos:
Fenómenos naturales: Inundaciones, tormentas, terremotos, etc.
Medidas preventivas como: la instalación de los equipos en ubicaciones seguras, pararrayos, etc.
Riesgos humanos: Como actos involuntarios, actos vandálicos y sabotajes.
Medidas preventivas como: control de acceso a recintos, formación a los usuarios en materias de seguridad, etc.

## Slide 4: Protección física de los equipos
Son todas aquellas medidas adaptadas, para proteger los equipos, físicamente.
Entorno físico del equipo:
Uno de los elementos más importantes a la hora de fijar las medidas preventivas para la seguridad física de los equipos informáticos es el lugar donde estos están situados.
Las condiciones físicas de esta ubicación determinan los riegos a que están sujetos los equipos.
Espacio, humedad (50% aproximadamente) , luz solar, temperatura ambiente (15 -25 ªC), partículas de polvo, campos magnéticos, vibraciones y golpes, suelos (laminados).

## Slide 5: Instalaciones:
La importancia de las circunstancias derivadas de la ubicación de los equipos y de su propio funcionamiento que pueden ocasionar riesgos.
Instalación eléctrica adecuada: Una instalación eléctrica defectuosa es susceptible de causar graves daños.
Medidas preventivas:
Protecciones eléctricas adecuadas: Los enchufes deben contar con tomas de tierra y la corriente suministrada debe ser lo más estable posible para evitar picos de tensión.

## Slide 6
Mantenimiento del suministro eléctrico:
Los sistemas de alimentación interrumpida (SAI), proporciona alimentación.
Instalación de red adecuada:
Los equipos estarán conectados a una red de datos y esta a su vez a una red general.
Hay que vigilar que el tipo de cable es el correcto, asi como su estado de conservación es el adecuado.
Control de acceso.

## Slide 7: Protección frente a incendios:
Se deben utilizar tanto sistemas de prevención como sistemas de protección:
Sistemas de prevención: Son los más eficaces, pues van encaminados a que no se produzca el incendio. Instalaciones de detectores de humo y alarmas, mantenimiento del orden y la limpieza para evitar acumulación de materiales combustibles.
Sistemas de protección:
Son los que se ponen en marcha en caso de que se haya producido un incendio.
Por ejemplo: Colocación de barreras para aislar el incendio, la delimitación clara de las vías de evacuación y aislar de emergencia y la instalación de sistemas de extinción.

## Slide 8: Sistemas de alimentación interrumpida
Uno de los mejores sistemas de alimentación interrumpida sería el SAI, dispositivo cuya finalidad es proporcionar suministro eléctrico a los equipos conectados a él cuándo se produce un corte en la corriente eléctrica.

## Slide 9: Tipos de sai:
Offline pasivos:
Se activan cuando falla la alimentación eléctrica, son los más comunes para proteger ordenadores domésticos, televisión, etc.
Offline interactivos:
Están conectados con la corriente eléctrica y siempre se encuentran activos, disponen de filtros activos que estabilizan la señal, son muy comunes para pequeñas empresas, ordenadores, pequeños servidores, etc.
Online:
Se colocan entre el suministro normal de corriente y los equipos a proteger, cumpliendo tambien la función de estabilización y filtrando la señal, sus baterías se van cargando mientras se suministra energía a los equipos.
Son los más caros y de mayor calidad.

## Slide 10: Los sai están compuestos de:
Batería y cargador
Filtro (elemento destinado a limpiar la señal)
Conversor (transformador que convierte la tensión de 12 v de su batería en corriente continua)
Inversor, convierte la corriente continua en corriente alterna.
Conmutador (Permite cambiar entre el suministro proporcionado por la red eléctrica y el generado por la batería del SAI.

## Slide 11: Características de los sai:
Autonomía: Tiempo que el SAI puede seguir alimentando a un equipo en caso de fallo eléctrico.
Potencia: mide el consumo de energía de un SAI y se expresa en dos unidades distintas.
Vatios: Potencia real consumida por el dispositivo.
Voltiamperios.

## Slide 12: Instalación y gestión de un sai:
Lo primero sería la ubicación, tendremos que instalar el SAI en una base estable y que tenga una buena ventilación, sin objetos encima o alrededor, esto hará que el SAI rinda mucho mejor.

## Slide 13
Estos equipos requieren dos tipos de conexión:
Conexión eléctrica: Esta conexión se hace conectado por un lado a la red eléctrica y por otro al equipo informático.
Conexión de datos: Despues de hacer la conexión eléctrica tendremos que conectar el cable de datos al sistema informático para poder gestionar el SAI.

## Slide 14: FORMAS DE CONEXIÓN DE DATOS DEL SAI:
Conexión monopuesto local: El unico SAI va conectado a un unico equipo local.
Conexión de la batería del SAI a una LAN: Se conecta a través de un switch, a la red por TCP/IP y se gestiona mediante un servidor de red o bien de equipos remotos de internet.
Despues ya podremos encender equipo y configurar el SAI.

## Slide 15: Controles de presencia y acceso
Este es un apartado muy importante, ya que tenemos que tener un buen control de presencia y acceso en nuestra empresa.
Sistemas de vigilancia
Código de seguridad
Acceso mediante dispositivos
Sistemas biométricos.